## Slide 1: DR Monitorに必要なタイミング・ネットワークその他
2016/10/07 DR 打ち合わせ
Ikeda, Koiso, Kobayashi, Sato, Tobiyama, Nakamura, Furukawa, Miyahara

## Slide 2
DR Monitor Station:
各stationにnetwork(BM/EPICS)が必要

## Slide 3: BPM に必要なtiming
すべてTBTなので，周回しているバンチに同期したrevolution信号（どのbucketにbunchが入っているのか），測定start 信号が必要(EVGから)．
83ｃｈ，4station で測定．
  Start信号（1/station, 4 stationで半周以内）
  Bunch 同期信号 (できれば全チャンネルにstep 1ns以下の正しい信号，無理ならstation毎に貰いケーブルで調整)
（RF），通常のrevolution信号も必要．

## Slide 4: Dispersion測定のためのタイミング
BPMはbucketに同期したタイミングが必要．
MRの場合
  Dispersion測定時にLinacとlockしたままRFを動かした(~100Hz)．
  BPMはRF信号を使ってタイミングを合わせているので問題なし．
DRの場合
  Dispersion測定時はLinacからのタイミングと切り離してRFを動かす(最大50kHz)．
  BPMはタイミングシステムからの信号を使ってBPM測定をする予定．
DRで使うイベントモジュールはMR or DRどちらの周波数を使うのか？
⇒DR独立のイベントシステムを作る．

## Slide 5: DR Event System
start timingはhard wireでLinac systemからinjection timingを入力．ClockはDR RFを入力．
Dispersion 測定後はリセットをかけて，お互いのrevolution（0 bucket）を合わせる．
Dispersion測定後，RF を元に戻すために位相シフターを入れることを検討する．
Test standを作って試験する．
SINAP moduleにするかMRFにするかは今後決める．

## Slide 6: その他のモニターに必要なタイミング
FB
  位相ノイズの少ないRF信号, revolution信号が必要．
  ・ベータトロン振動励振のためにはBPMと同じ信号が必要．
  ・バンチ電流モニターのために 入射（出射） 信号が必要．
  ・CT信号のためにrevolution信号が必要．
SRM
  RF，revolution, バンチ同期信号，入射（出射）信号が必要．

## Slide 7
 | 制御ネット | 所内ネット | RF | revolution | Bucket timing （DR EVG） | Start timing （DR EVG） | 入射/出射 (LINAC EVG)
BPM 制御室 | ○ |  | △ | ○ | ○ | ○ | 
BPM | ○ |  | △ | ○ | ○ | ○ | 
BPM | ○ |  | △ | ○ | ○ | ○ | 
BPM | ○ |  | △ | ○ | ○ | ○ | 
FB | ○ |  | ○ | ○ | △ | △ | ○
SRM | ○ 所内ネットの線 | ○ 配線済 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | BM/EPICS |  | 光（Multi mode） | NIM level |  |  | Linac EVG からDR制御室へ配信

## Slide 8: 配線（モニター）
Network （制御）
  制御 station ⇒ BPM,FB,(SRM) station
RF, revolution（RF）
  RF station ⇒ FB, SRM station
  Multi mode cableを敷設．
Bucket timing, start timing (DR EVG) （入射器・制御）
  制御 station ⇒ BPM, (FB), SRM station
  Multi mode(LC両端,5mm程度のシース付き)cable を敷設．
  イーサーネットも使用．
入射（出射）timing (LINAC EVG) （入射器・制御）
  制御 station ⇒ FB, SRM station
  Coax or 光cable

## Slide 9: LM
入射停止信号は制御室で，4chから出る（DR,LTR,RTL）．
壁より入射器側の信号はクライストロンギャラリーに行くので，入射停止信号には入らない．
コリメータがあるので，ここでのロスは大きいと思われるが，ここでロスしたならばDRに悪いビームは行かないはずなので，DR保護の意味での入射停止は必要ない．
LINACのロスモニターもモニターだけで，入射停止はリクエストしない．

## Slide 10: DCCT
5ksps 非同期でデータ収集．
Analog信号⇒RF，安全？