## Slide 1: SuperKEKB の入射ビーム選択と Timing 制御
古川和朗
Aug.2010 の状況に一部書き足し
一部 SuperKEKB ではなく KEKB 記述であることに注意
< kazuro.furukawa @ kek.jp >

## Slide 2: KEKB での入射タイミング要件
複数周波数 (114, 571, 2856, 509MHz) の安定生成
  大電流陽電子生成のための 10nC シングルバンチビームのバンチング
  逓倍・分周による整数関係が必要 (共通周波数 10.38MHz)
30 ピコ秒のリング入射タイミング精度
  KEKB リング周波数 509MHz との整数関係も必要
    PF・PF-AR は入射条件は厳しくないため、偶然の同期で実現
周長補正は KEKB・PF・PF-AR で独立
  KEKB は 4x10-7 変化、PF、PF-AR は 4~20x10-6 程度
1 パルス 2 バンチ入射
  KEKB - Linac 共通周波数 10.38MHz (=96ns) 間隔
KEKB HER/LER と PF は同時 Top-up 運転を実現
  KEKB と PF-AR はビームトランスポートラインが共通
    同時入射は不可能

## Slide 3: KEKB でのビーム選択
KEKB HER、LER 及び PF への同時入射
  各リングの要求入射頻度を調停し 50Hz ビームを振り分ける
Remote controlled automatic pattern arbitrator
Manual pattern generator
  Recent typical operation.
    ~37Hz for KEKB LER (3.5GeV e+)
    ~12.5Hz for KEKB HER (8GeV e–)
    ~0.5Hz for PF (2.5GeV e–)
  .
    ~25Hz
    ~12.5Hz
    ~0.5Hz

## Slide 4: KEKB のビーム・バケット選択
パルス電源の特性などからビーム入射間隔に制限がある
リング内バケット選択は速いタイミングとは半独立にリング内のバンチ電流の少ないバケットに入射できるタイミングを選択
  KEKB は 509MHz 5120 バケットを持つ
  Linac – Ring 共通周波数 10.38MHz は 49 バケット(96ns) に相当
  最大 5120 x 96ns = 約 500μs 待つと全てのバケットを選択できる

## Slide 5: KEKB タイミング同期関係
Synchronization Req.
  KEKB : < 30ps
  PF : < 300~700ps
Linac rf is Synchronized
to KEKB rf
Event Clock is
114.24MHz
We have to manage
  Circumference compensation
  Bucket selection
  Injection phase controls
Variable SG
10 MHz
HER/LER Injection Phase Control
SG
114.24 MHz
571.2 MHz
2856 MHz
508.89 MHz
SHB1 Phase Control
SHB2 Phase Control
KEKB HER/LER Circumference Correction
Acc. Phase, Timing Control
99.39 kHz
HER/LER
Bucket Selection
Event System
Flip-flop
Flip-flop
PF Revolution
PF Circumference Correction
Bucket Selection
Flip-flop
50Hz
AC Line Sync.
1.6 MHz
Event System
114.24MHz
Linac SHB
KEKB Revolution
x 5
x 5
X 49 ÷ 275
÷ 5120
for KEKB
Clock
Fiducial
for PF
10 MHz
508.89 MHz
Rubidium SG
SG

## Slide 6: イベントタイミング制御システムの構成
114.24MHz event rate, 50Hz fiducials
More than hundred 50Hz-Analog/Timing data
Multi/single-mode fiber
Timing precision is < 10ps.
  < 1ps with external module.
MRF’s series-230 Event Generator / Receivers
VME64x and VxWorks v5.5.1
EPICS R3.14.9 with DevSup v2.4.1
17 event receivers up to now
ARC
e+ Target
e+ BT (KEKB: 3.5GeV, 2nC)
e– BT (KEKB: 8GeV, 2nC,
PFAR: 3.0GeV, 0.1nC)
e– BT (PF: 2.5GeV, 0.1nC)
Event Receivers
Event Generator
e− Gun
Cont-1
KL_51/52
SB_5
SB_4
SB_3
Cont-5
Cont-4
Cont-3
Cont-2
SB_2
KL_B5/B6
SB_A
SB_B
Central
Cont-ABC
SB_1
SB_C
SH_A1
Injection

## Slide 7: Linac Event System
Specifications
  Event rate : 114.24MHz
    Bit rate : ~2.3GHz
  Fiducial rate : 50Hz
  Timing jitter (Short term) : ~8ps
  No. of defined events : ~50
  No. of receiver stations : 17
  No. of Fast parameters : ~130
CPU
EVG
EVR
Opt. Fan-out
EVR & LLRF

## Slide 8: Event Generator
RF Clock (現在は 114.24MHz か 571.2MHz) と 50Hz Trigger (Fiducial) を受ける
50Hz Trigger は Event Generator 自身によって選ばれた (Super)KEKB e-/e+, PF, PF-AR のうちのどれかの加速器に同期している
その Trigger に同期して、その加速器に対応した Beam Mode を作る Event Sequence を 114.24MHz に同期して送り出す

## Slide 9: EVG-EVR 間の光伝送路
114MHz Clock 毎に 16bit の情報を送り出す
16bit は 8B/10B で Encode され 20bit の Bit 列になる（約 2.3GHz）
16bit のうち 8bit は Event code (つまり 8.5ns 毎に一つの Event が送れる)
残りの 8bit は情報で複数の使い方があるが、KEKB では使用しなかった、SuperKEKB では使用する予定

## Slide 10: Event Receiver
Event を受信すると事前の設定によって複数の動作を起こすことができる、このうち KEKB で使用したのは 2 種類
CPU に割り込みを掛ける、それを 19ms 後の Pulse の Beam mode の指示と解釈し、DAC 値や Delay 値を設定する。そのような動的な変数が全体で 150 以上ある。それぞれ 11 mode ある。
あらかじめ指示した Pulse または Level 信号を発生する、同期精度は 10ps 程度

## Slide 11: ビームイベントの取り扱い
Human Operator
Arbitrate and Generate Beam Mode Pattern (in PythonTk)
considering priorities of the rings
equalizing pulsed power supply interval
in 4 arrays (waveforms) of length 2 (40ms) to 500 (10s)
each element corresponds to a 20-ms time slot and a beam mode
Injection Programs
Generate Events for the Next 20-ms Time Slot (in Event Generator)
reading two consecutive elements from the beam mode pattern
generate several events for the next pulse
generate preparation events for the next after next
Generate Signals based on Received Events (in Event Receiver)
generate pulsed signals as prepared in the previous time slot
program the signals (enable/disable, delays, etc) for the next
start to generate analog signals for the next

## Slide 12: 3 つの仮想加速器の切り換え
Controls and instrumentations are essentially mode-dependent, and mutually independent
Selecting a real machine out of three virtual machines
  Managing three parameter sets
ARC
e+ Target
e– BT (PF: 2.5GeV, 0.1nC)
e− Gun
ARC
e+ Target
e+ BT (KEKB: 3.5GeV, 0.6nC)
e− Gun
ARC
e+ Target
e– BT (KEKB: 8GeV, 1.2nC)
e− Gun
Event-based Control System
PF Injection
KEKB-LER Injection
KEKB-HER Injection
Primary e– (4GeV, 10nC)
20ms
20ms

## Slide 13: SuperKEKB への増強
SuperKEKB のナノビームスキーム
  低エミッタンス大電流入射ビームの要請
    電子はフォトカソード RF 電子銃 (7GeV, 5nC)
    陽電子は捕獲セクションの改造とダンピングリング増設
    40 倍のルミノシティ
  ダンピングリングの設計
    RF 周波数の選択
    ハーモニック数の選択
  PF-AR 入射
    KEKB とビームトランスポートを共有
      ビーム切り換えと入射に 5-10 分ほど必要
      SuperKEKB のビーム寿命予測約 10 分 → 実験の中断が避けられない
KEKB |  | SuperKEKB | 
e– | e+ | e– | e+
8GeV | 3.5GeV | 7GeV | 4GeV
1nC | 1nC | 5nC | 4nC
100mm | 2000mm | 20mm | 10mm
2bunch | 2bunch | 2bunch | 2bunch

## Slide 14: SuperKEKB のダンピングリング (DR)
2 バンチパルス、2 パルスを収容
ARC
e+ Target
e+ BT (KEKB: 3.5GeV, 0.6nC)
e− Gun
KEKB
Primary e– (4GeV, 10nC)
ARC
e+ Target
e+ BT (KEKB: 4GeV, 4nC)
e− Gun
SuperKEKB
Primary e– (3.5GeV, 10nC)
前半 | D.R. | 後半
e+ 1 | e+ 1 | 
e– 2 | e+ 1 | e– 2
e+ 3 | e+ 3,1 | e+ 1
e– 4 | e+ 3 | e– 4
e+ 5 | e+ 5,3 | e+ 3
e– 6 | e+ 5 | e– 6
e+ 25Hz e– 25Hz の場合
e+ DR (1.1 GeV, 4nC)

## Slide 15: ダンピングリングの RF
メインリング (MR) バケット選択
  MR は 509MHz 5120 バケットを持つ
  Linac – MR 共通周波数 10.38MHz は 49 バケットに相当
  最大 5120 x 96ns = 約 500μs 待つと全てのバケットを選択できる
RF として 10.38MHz の整数倍を選ばないと上の条件よりもさらに自由度は下がる
  509MHz, 571MHz などは可能
  476MHz, 714MHz などは有用ではない
CW クライストロン等の資源を考えると 509MHz を選ぶことが適当と思われる

## Slide 16: ダンピングリングのハーモニック数
1 パルス 2 バンチ入射のバンチ間隔 96ns
入出射キッカー立ち上がり立ち下がり ~100ns
ハーモニック数
  少なくとも ~200 (≒ 400ns)
  メインリング (MR) のハーモニック数 5120 (または 5120x49) と単純な整数関係が無いことが好ましい
入射 (パルスモジュレータ) の最大待ち時間 2ms
  現状は最大待ち時間 500μs であるが、安定性許容度によっては 2ms 程度まで可能
96ns
>100ns
>100ns
96ns

## Slide 17: ダンピングリング (DR) – Linac - SuperKEKB メインリング (MR)
Linac 後半の位相を固定する場合の入射選択可能 MR バケット数
  ハーモニック数 hDR=224、キッカー立ち上がり 96ns として 2ms 以内で探す場合
    49*2 ~ hDR-49 で 1760 個 (1 バンチ入射)
    49*2 ~ hDR-49*2 で 662 個 (2 バンチ入射)
  hDR=225, 2ms 以内
    49*2 ~ hDR-49 で 2123 個
    49*2 ~ hDR-49*2 で 1008 個
  hDR=223, 2ms 以内
    49*2 ~ hDR-49 で 2096 個
    49*2 ~ hDR-49*2 で 971 個
  hDR=230, 2ms 以内
    49*2 ~ hDR-49 で 5120 個
    49*2 ~ hDR-49*2 で 3065 個
  hDR=245, 2ms 以内
    49*2 ~ hDR-49 で 2048 個
    49*2 ~ hDR-49*2 で 1024 個
  hDR=252, 2ms 以内
    49*2 ~ hDR-49 で 4986 個
    49*2 ~ hDR-49*2 で 3447 個
前のパルス
次のパルス
96ns
>100ns
>100ns
96ns

## Slide 18: ダンピングリングのハーモニック数
現実的な周長で自由度の大きなハーモニック数として、230 を選ぶことが適当と思われる
この方法で直接選択できないバケットについても
  DR 出射後、Linac 後半の位相をパルス毎に変更する
  DR 蓄積中に DR 位相を変更する
とすれば選択可能
  前者について、電子との切り換えの際いずれにせよ位相変更は必要
    ただし再現性だけでなく LLRF の直線性も必要となる
  後者について、次のパルスとの依存関係が増えるので不利
  双方とも準備しておいたほうがよい (Review committee)

## Slide 19: PF-AR の入射
PF-AR のビームトランスポートは SuperKEKB と共通
  10 分で切り換え入射、または 7GeV e–、4GeV e+
SuperKEKB のビーム寿命が 10 分程度と短いため、PF-AR への切り換え入射は Belle2 の実験中断を意味する
ダンピングリング経由の 4GeV 陽電子同時入射の可能性？
  残念ながら Top-up は不可
PF-AR の周長補正は SuperKEKB と独立
  PF-AR の RF は Linac と整数関係に無い (補正量 4x10-6 vs. 4x10-7)
偶然の入射確率 (300-700ps 精度 2ms 以内) は、ダンピングリングを経由すると約 1/11 になるが不可能ではない
パルスを跨いでも同期を維持するため入射時には周波数を Linac に対して固定する必要
(入射エネルギーは Belle2 実験に依存)

## Slide 20: イベントタイミング制御システムの構成
KEKB において
  1 系統のイベントタイミングシステム
  バケット選択システムは半独立
SuperKEKB において
  パルス間の依存関係が増える
  大きな (~20ms x n) の遅延の管理が必要
  Linac 前半と後半の 2 系統のカスケード半独立イベントシステム (?)
  バケット選択システムとは一体化の必要

## Slide 21: Linac - DR
Linac の RF 位相と DR の RF 位相を Pulse 毎(20ms) に変更する可能性がある
  伝達手段
    EVG  EVR
    EVG  EVR  Dedicated Ethernet (CA)  LLRF mTCA
    EVG ( EVR)  8bit digital I/O ~4 bytes  LLRF mTCA
  18ms ぐらい前に次の出射時の位相を伝達できるかも

## Slide 22: Others compatible with MRF
Efforts by RF group at Linac (三浦, 片桐, 湘南電子)
  EVR for synchronized RF monitoring
BNL embedded EVR (NSLS2)
SINAP VME and PLC modules (SSRF, PLS)

## Slide 23: まとめ
KEKB の同時入射タイミングと比較しながら、SuperKEKB のダンピングリングを含めた入射タイミングを検討した
PF-AR も含めて入射スケジュールの構成は可能
検討結果も含めて、ダンピングリングの設計が進んでいる
イベント制御システムと LLRF システム (特に直線性) の詳細の検討を継続する

## Slide 24
Thank you

## Slide 25: Simultaneous Top-up Injection Results
Beam currents are kept within
  KEKB 1mA (~0.05%)
  PF 0.05mA (~0.01%)

## Slide 26: Three-fold Independent Closed Loops
Feedback loop software act on one of three virtual machines
  Managing independent parameter sets
ARC
e+ Target
e– BT (PF: 2.5GeV, 0.1nC)
e− Gun
ARC
e+ Target
e+ BT (KEKB: 3.5GeV, 0.6nC)
e− Gun
ARC
e+ Target
e– BT (KEKB: 8GeV, 1.2nC)
e− Gun
Event-based Control System
PF Injection
KEKB-LER Injection
KEKB-HER Injection
Primary e– (4GeV, 10nC)